## PRODUCT NAME : LP 600(600MHz 低通濾波器)

## PART NUMBER :

- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

This filter satisfies Table 1 at Temperature Range : -30 to +85℃

PASS BAND FREQUENCY	:fo= 30 ~ 600 MHz

INPUT/OUTPUT IMPEDANCE :50Ω

Max. INPUT POWER    : 1 W

TABLE  1

| NO. | ITEM | SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
|  |  | Min | typ | Max |
| 1 | PASS BAND INSERTION LOSS | 0.5dB@433MHz | 0.8dB | 3.0dB |
| 2 | PASS BAND RETURN LOSS | 12 dB | 15 dB |  |
| 3 | STOP—BAND ATTENUATION | at 900 MHz | 10 dB | 14 dB |  |
|  |  | at 1200MHz | 30 dB | 35 dB |  |
|  |  | at 1500MHz | 50 dB | 55 dB |  |
|  |  | at 2400MHz | 35 dB | 39 dB |  |
|  |  | 2400~4800MHz | 28 dB |  |  |
| 4 | MTBF | 5 years |

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS